## Slide 1: WAP 1.0 Y WAP 2.0

## Slide 2: INTRUDUCCION
WAP (Wireless Application Protocol) es un nuevo estándar de comunicaciones sin hilos que permitirá la utilización de dispositivos móviles para acceder a información, servicios y aplicaciones a través de Internet o de intranets corporativas.

## Slide 3: INTRODUCCION
De forma natural, el primer paso está dirigido a convertir los teléfonos móviles en mini-browsers con capacidad de conexión a la Red. Gracias al protocolo WAP podrán ejecutarse aplicaciones con acceso a bases de datos, podrán ofrecerse servicios multimedia, etc.

## Slide 4: INTRODUCCION
En términos de comunicaciones, se trata de un nuevo estándar desarrollado para el transporte de información a través de redes inalámbricas, es decir, a través del aire.

## Slide 5: INTRODUCCION
Pero, en términos de Internet, supone la prolongación de los servicios de la Red desde el mundo de las computadoras hasta todo tipo de dispositivos móviles.
ESTAR CONECTADO DESDE CUALQUIER LUGAR

## Slide 6: ¿cómo lograr que un dispositivo móvil pueda conectarse y visualizar información desde Internet?

## Slide 7
Es aquí donde surge el protocolo WAP, definido por la Organización WapForum.

## Slide 8: Estadística de número de usuarios conectados con dispositivos WAP

## Slide 9
Más allá de la posibilidad de acceder a los servicios de información contenidos en Internet, el protocolo pretende proveer de servicios avanzados adicionales como, por ejemplo, el desvío de llamadas inteligente, en el cual se proporcione una interfaz al usuario en el cual se le pregunte la acción que desea realizar: aceptar la llamada, desviarla a otra persona, desviarla a un buzón vocal, etc.

## Slide 10: WAP 1.0
El Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas es un conjunto de protocolos de comunicación que permite a los dispositivos móviles para conectarse a Internet a través de redes celulares globales. Antes de WAP, los usuarios de teléfonos no tienen la opción de enviar y recibir correos electrónicos, navegar por Internet o descargar contenido multimedia a sus dispositivos.

## Slide 11: WAP 2.0
WAP 2.0 apareció en agosto de 2001 como un medio para traer más cerca de WAP modernos estándares de Internet. Se ha añadido soporte para los protocolos de Internet, tales como IP, TCP y HTTP, así como redes más rápidas como dispositivos digitales celulares y modernas GPRS y 3G, tales como localizadores, PDA y teléfonos inteligentes.

## Slide 12: Diferencias entre WAP 1.0 y WAP 2.0
WAP 1.0 | WAP 2.0
WAP 1.2.1 solo soporta páginas WML | WAP 2.0 soporta páginas WML y HTML
Aporta menor riqueza visual | Aporta una mayor riqueza visual permitiendo una más amplia funcionalidad
se basa en una puerta de entrada | el teléfono móvil de un usuario puede comunicarse directamente con el servidor Web
Wml no soporta hojas de estilo. | La ventaja a XHTML-MP es que soporta hojas de estilo, es decir, los desarrolladores pueden personalizar con mayor precisión el diseño y estilo

## Slide 13: EL ESQUEMA DE LA ARQUITECTURA WAP

## Slide 14: COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA WAP

## Slide 15: CAPA DE APLICACIÓN (WAE)
Este entorno incluye un micro navegador, del cual ya hemos hablado anteriormente, que posee las siguientes funcionalidades:
Un lenguaje denominado WML similar al HTML, pero optimizado para su uso en terminales móviles.
Un lenguaje denominado WMLScript, similar al JavaScript (esto es, un lenguaje para su uso en forma de Script)
Un conjunto de formatos de contenido, que son un conjunto de formatos de datos bien definidos entre los que se encuentran imágenes, entradas en la agenda de teléfonos e información de calendario.

## Slide 16: CAPA DE SESIÓN (WSP)
la Capa de Aplicación de WAP interfaz con dos servicios de sesión: Un servicio orientado a conexión que funciona por encima de la Capa de Transacciones y un servicio no orientado a conexión que funciona por encima de la Capa de Transporte

## Slide 17: CAPA DE TRANSACCIONES (WTP)
Tres clases de servicio de transacciones:
Peticiones inseguras de un solo camino.
Peticiones seguras de un solo camino.
Transacciones seguras de dos caminos (petición-respuesta)
Seguridad usuario-a-usuario opcional.
Transacciones asíncronas.

## Slide 18: CAPA DE SEGURIDAD (WTLS)
Integridad de los datos. Este protocolo asegura que los datos intercambiados entre el terminal y un servidor de aplicaciones no ha sido modificada y no es información corrupta.
Privacidad de los datos. Este protocolo asegura que la información intercambiada entre el terminal y un servidor de aplicaciones no puede ser entendida por terceras partes que puedan interceptar el flujo de datos.
Autentificación. Este protocolo contiene servicios para establecer la autenticidad del terminal y del servidor de aplicaciones.
Adicionalmente, el WTLS puede ser utilizado para la realización de comunicación segura entre terminales.

## Slide 19: CAPA DE TRANSPORTE (WDP)
El Protocolo Inalámbrico de Datagramas (WDP) proporciona un servicio fiable a los protocolos de las capas superiores de WAP y permite la comunicación de forma transparente sobre los protocolos portadores válidos.

## Slide 20: Lenguajes de programación
  WML
WML son las siglas de Wireless Markup Language y es el lenguaje que se utiliza para realizar páginas para cualquier elemento que utilice la tecnología WAP (Wireless Application Protocol), como algunos teléfonos móviles.
WAP es un protocolo basado en los estándares de Internet que ha sido desarrollado para permitir a teléfonos celulares navegar a través de Internet. Con la tecnología WAP se pretende que desde cualquier teléfono celular WAP se pueda acceder a la información de que hay en Internet así como realizar operaciones de comercio electrónico.
  WMLSCRIPT
Es un lenguaje de programación, adaptado al entorno WAP, basado en ECMAScript y bastante parecido al Java, pero con la ventaja de que al no contener las funciones innecesarias de otros lenguajes exige cantidades mínimas de memoria.

## Slide 21: Las características más importantes de WML son:
Soporte para imágenes y texto, con posibilidad de texto con formato.
Tarjetas agrupadas en barajas. Una página WML es como una página HTML en la que hay una serie de cartas, al conjunto de estas cartas se les suele llamar baraja.
Todos los elementos de WML son sensibles a mayúsculas/minúsculas, esto incluye las etiquetas, los atributos, los identificadores, las variables...
Posibilidad de navegar entre cartas y barajas de la misma forma que se navega entre paginas Web.
Manejo de variables y formularios para el intercambio de información entre el teléfono celular y el servidor.

## Slide 22: WAP V/S WEB
 | WEBS | WAP
MODO DE ACCESO | COMPUTADORA CON MODEM | MOVIL
RESOLUCION OPTIMA | 800X600 PIXELES | 4X3,5 CM
USABILIDAD | RATON, TECLADO | PANTALLA TACTIL, ROLLER, TECLADO
FLEXIBILIDAD DE USO EN CUALQUIER LUGAR Y MOMENTO | NO | SI
MULTIMEDIA(SONIDO, VIDEO, ETC) | SI | NO
LENGUAJE DE PROGRAMACION | HTML, JAVA SCRIPT | WML, WMLSCRIPT

## Slide 23: VENTAJAS
  1. TECNOLOGÍA AVANZADA
Con WAP podremos navegar por Internet, realizar transacciones bancarias, comprar o reservar entradas de espectáculos, en definitiva, cualquier actividad que antes realizábamos delante de un ordenador conectado a Internet, ahora podremos hacerla con un simple teléfono móvil.
El resultado no podría ser más satisfactorio, se han creado multitud de nuevos servicios basados en WAP, fáciles de utilizar y que ofrecen la seguridad necesaria de cara a poder ser usados en operaciones de comercio electrónico, transacciones bancarias, etc. Además, debido al parecido entre la tecnología Web y el nuevo estándar WAP, no es difícil el utilizar todos los recursos de Internet en un teléfono móvil, mediante una sencilla conversión entre un protocolo y otro.

## Slide 24
  2. INFINITAS POSIBILIDADES QUE OFRECE WAP A NIVEL CORPORATIVO
    2.1 DE CARA A EMPRESAS Y PROFESIONALES:
Agendas corporativas WAP
Gestión de pedidos (fuerza de ventas)
Servicios de localización
Gestión de flotas
Servicios de mensajería
Tiendas virtuales
Comercio electrónico móvil
    2.2 DE CARA COMO AL CONSUMIDOR:
Servicios de banca on-line (mobile home-banking, bolsa, ...)
Venta y reserva de billetes (transportes)
Ticketing: espectáculos
Información tiempo, tráfico, horarios, turística, ...

## Slide 25: DESVENTAJAS
Es evidente que contamos con las limitaciones que conlleva el tener un teclado y una pantalla de muy reducidas dimensiones y una red inalámbrica que, aunque con un potencial muy grande, está por debajo de las prestaciones que ofrecen las actuales transmisiones por cable.
Es por ello que WAP se ha creado bajo estos condicionantes, intentando en todos los casos disminuir esta doble limitación y proporcionar un conjunto de protocolos y soluciones que permitan hacer de un teléfono móvil un verdadero navegador (browser).
Las diferencias entre un sistema de transmisión y otro harían totalmente ineficaz el envío de contenido HTML estándar de una página Web hacia un teléfono móvil, requiriendo el envío de grandes cantidades de datos, que por otra parte no podrían ser vistos de una forma correcta por una pantalla de pequeñas dimensiones.
Por otro lado, el HTTP no está pensado para un limitado ancho de banda con largos períodos de latencia, aunque los nuevos sistemas como el HSCSD, GPRS y UMTS ofrecerán un gran incremento en el ancho de banda, sólo permitirá cubrir las necesidades iniciales pues el futuro uso masivo de dispositivos WAP reducirá la capacidad de estos sistemas.

## Slide 26: WAP SERVICIOS
WAP mejorará muchas de las aplicaciones disponibles hoy en día, al igual que dará pie a una gama de nuevos servicios innovadores de valor agregado. Las aplicaciones posibles están solamente limitadas por la imaginación. Los tipos de aplicaciones que se beneficiarán de WAP incluyen:
Servicio al cliente y aprovisionamiento
Notificación de mensajes y administración de llamadas correo electrónico
Servicios de telefonía de valor agregado
Servicios de mapas y ubicación
Alertas y advertencias en cuanto al tiempo y el tráfico servicios de noticias, deportes e información
Comercio electrónico, transacciones de Bolsa y servicios bancarios
Servicios de libreta telefónica y directorio
Aplicaciones de Intranet corporativo

## Slide 27: EJEMPLO HOLA MUNDO DE UNA SOLA CARTA

## Slide 28: CONFIGURACION DE APN PARA WAP
Acceso a WAP, para aquellos que no tienen teléfonos con GSM/GPRS
http://www.entel.bo/inicio3.0/index.php/internet/nuestros-servicios/internet-4g/29-personas-entretenimiento
Recuerda que la persona que envía y la persona que recibe el mensaje Multimedia, deben tener su celular configurado correctamente.
Nombre de Cuenta | Wap Entel
APN o Puerto de Acceso | Wap.movil.com.bo
Usuario | Vacío
Contraseña | Vacío
Proxy o Punto IP | 172.27.7.10
Puerto | 8080

## Slide 29: CONCLUSIONES
Según todos los expertos, el acceso a la Internet móvil o el disponer de todo tipo de servicios en la palma de la mano, supondrá una revolución mayor que la que se vive en la actualidad con la extensión de Internet.
WAP es el primer estándar basado en redes inalámbricas. En realidad, cuenta con serias limitaciones, como la necesidad de conectarse a la red mediante llamada telefónica, la baja velocidad (9600 bps. actuales) y la escasa capacidad gráfica de los dispositivos móviles. Todos estos inconvenientes son mínimos y van a ser superados en breve (ya lo están siendo). Por ejemplo, y dando respuesta a los anteriores puntos:
El siguiente paso al WAP, llamado GPRS (General Packet Radio System), consigue que el teléfono está permanentemente bajo la cobertura de la red.
La 3G (tercera generación de telefonía móvil), cuyos estándares ya están definiéndose, alcanzará los 2 Mbps. Y ya se habla del WATM y otras novedades.
Los primeros prototipos de dispositivos dotados con videoconferencia o con capacidad de reproducir música en formato MP3 han sido ya presentados.

## Slide 30: GRACIAS!!